## Slide 1
Université Montpellier 2
Master Dynamique terrestre et Risques naturels
2015 / 2016 – 1er semestre M1
Module de Géodésie
Application du Positionnement GPS
à l’étude des
risques naturels
Erik Doerflinger

## Slide 2: Aide à la prévision d’une éruption volcanique
Lorsqu’une éruption se prépare :
En profondeur, un magma riche en gaz dissous a rempli une cavité appelée chambre magmatique, où la pression des gaz est énorme.
En surface, ces modifications se traduisent par de nombreuses secousses de plus en plus rapprochées et par un « gonflement » du volcan.
Exemples GNSS - 2016

## Slide 3: Les volcans des trois sœurs - Oregon EU
L’InSAR et les observations GPS ont montré un soulèvement atteignant 13 cm au centre de la zone entre 1996 et 2001.
Soit un
soulèvement d’environ 2 ou 3 cm par an.

## Slide 4: Volcan Kilauea - Hawaii
Exemples GNSS - 2016

## Slide 5: Glissement de terrain du Canyon DeBeque - Colorado EU
Inclinomètre
Piézomètre
Prisme
Câble extensomètre
GPS
L’étude du site à débuté après l’important glissement de terrain d’avril 1998 qui a occasionné de nombreux dégâts
Exemples GNSS - 2016

## Slide 6: Subsidence mesurée par GPS et InSar
Exemples GNSS - 2016

## Slide 7: Subsidence mesurée par GPS et InSar
Surveillance de l‘affaissement d’extraction dans la région de STOKE-ON-TRENT (EU) par GPS et InSar
Exemples GNSS - 2016

## Slide 8: Subsidence mesurée par GPS et InSar
Mesure GPS (composante Est) des mouvements co-sismiques et post-sismiques du séisme de Sanriku-Haruka-Oki M 7.5 (Japon)
1 mesure toute les 75 mn
Exemples GNSS - 2016

## Slide 9: OBSERVATION PAR GPS DE GLISSEMENTS COSEISMIC ET ASEISMIC ASSOCIES AU SEISME Mw=8.4 DE 2001 DU SUD PEROU
Carte du Sud du Pérou, montrant le séisme principal Mw=8.4 du 23 juin 2001 (étoile rouge à l'intérieur d'un cercle blanc), et de la réplique Mw=7.6 du 7 juillet 2001 (points rouges). Le déplacement Co-sismique observé par GPS (choc principal) est représenté par une flèche bleue et le vecteur issu du modèle par une flèche rose. Tout les vecteurs déplacement (Co-sismique + post-sismique) des 9 mois après le choc sont en vert (65 centimètres). Les vitesses inter-sismiques des stations régional GPS sont représentées par les fines flèches de couleur (jaune, vert, bleu et rouge). Le vecteur de convergence des plaques de 1A de Nuvel est en brun. La zone utilisée dans le modèle est en jaune (J. C. Ruegg et al., 2002).

## Slide 10: Obsrervation par GPS des glissements co-sismiques et post-siqmiques associés au séisme Mw=8.4 de 2001 du sud Pérou
Variations du vecteur déplacement de la station AREQ (Arequipa) par rapport à la station SGAM (Iquique) de janvier 2000 à avril 2002. Le séisme principale (Mw=8.4) s'est produit le 23 juin 2001. Pendant les 6 mois précédant le choc principal un signal d'environ 2 ou 3 centimètres est vu sur le série de temporelle. Pendant les 2 semaines suivant le séisme principale on observe un glissement avec une vitesse moyenne de 4 mm/j qui est en partie associé à la réplique du 7 juillet 2001 (Mw=7.6). Ce glissement continue avec une vitesse moyenne de 0.3 mm/j pendant les 9 mois suivants (J. C. Ruegg et al., 2002).
Exemples GNSS - 2016

## Slide 11: Mesure de la vapeur d’eau par GPS

## Slide 12: Allongement troposphérique apparent du signal GPS
Radiosondages
de Nîmes
du 03/01/94

## Slide 13: Mesure de l’allongement troposphérique hydrostatique et humide
Composante hydrostatique : 230 ± 10 cm
Baromètres Mesure de la pression au niveau du sol
Composante humide : 15 ± 10 cm
La composante humide ne peut pas être précisément estimée par les mesures météorologiques au sol
Radiosondages
Radiométrie au sol ou embarquée
Lidar Raman
Spectromètre solaire
GPS Estimation numérique de
l'allongement troposphérique
lors de l'inversion des données GPS
Exemples GNSS - 2016

## Slide 14: Du délai troposphérique à la vapeur d'eau précipitable
TD - HD = WD
Vapeur d'eau précipitable
IWV = WD / k
avec k  6,5 précisément déterminée par des mesures
de température de surface
Délai total
Estimé numériquement
au cours de l'inversion
des données GPS
Délai hydrostatique
Calculé à partir des
mesures de pression et
de température de surface
Délai humide
Délai troposphérique
6.5 mm
20 mm
1 kg/m2
Donnée pour la Météo
Erreur
pour le
GPS

## Slide 15: Différentes stratégies de mesure de la vapeur d’eau en météorologie
Réseaux GPS permanents
Mesure du contenu intégré en vapeur d’eau au-dessus des stations ( 1 à 2 mm)
Prévision numérique du temps
Etude des changements climatiques

## Slide 16: Différentes stratégies de mesure de la vapeur d’eau en météorologie
Réseaux GPS permanents
Mesure du contenu intégré en vapeur d’eau au-dessus des stations ( 1 à 2 mm)
Prévision numérique du temps
Etude des changements climatiques
IGS
International GPS service

## Slide 17: Différentes stratégies de mesure de la vapeur d’eau en météorologie
Réseaux GPS permanents
IGS
International GPS service

## Slide 18: Différentes stratégies de mesure de la vapeur d’eau en météorologie
Réseaux GPS permanents
EUREF

## Slide 19: Différentes stratégies de mesure de la vapeur d’eau en météorologie
Réseaux GPS permanents
RGP
Les disques gris concernent les stations uniquement 24h/30s | 
 | Le fichier de la dernière session close est présent sur le serveur
 | Le fichier de la dernière session close est attendu
 | Les fichiers des deux dernières sessions closes ne sont pas présents sur le serveur

## Slide 20
Les campagnes OHMCV 03/04

## Slide 21
Les pluies torrentielles du 7 au 10 septembre 2002
V
a
p
e
u
r
d’
e
a
u
E
a
u
l
i
q
u
i
d
e
-
P
l
u
i
e

## Slide 22: Différentes stratégies de mesure de la vapeur d’eau en météorologie
Réseaux GPS permanents
Mesure du contenu intégré en vapeur d’eau au-dessus des stations ( 1 à 2 mm)
Prévision numérique du temps
Etude des changements climatiques
Réseaux GPS haute densité
(mailles de quelques Km)
Image 3D haute résolution de la distribution de la
vapeur d’eau (tomographie) sur des zones d’étude limitées
Campagne d’étude météorologique
Etude des pluies torrentielles, …
Exemples GNSS - 2016

## Slide 23: Carte de la zone d’étude
Exemples GNSS - 2016

## Slide 24: Les mesures GPS sur le terrain

## Slide 25: Vapeur d’eau précipitable différentielle – 25 juin 11h00 au 26 juin 10h00
VEP diff. (m)
Exemples GNSS - 2016

## Slide 26
The Water Vapor tomography: theory
-> Retrieval of 3D field of water vapor from integrated measurements (SIWV) of dense GPS network

## Slide 27
Input data for the tomography: the SIWV
SIWV = IWV *mf + Wet Gradients *mf + residuals
With mf for mapping function

## Slide 28
Etude de cas: la POI2 d’ESCOMPTE

## Slide 29
Les variations de vapeur d’eau à fine échelle

## Slide 30: Différentes stratégies de mesure de la vapeur d’eau en météorologie
Réseaux GPS permanents
Mesure du contenu intégré en vapeur d’eau au-dessus des stations ( 1 à 2 mm)
Prévision numérique du temps
Etude des changements climatiques
Réseaux GPS haute densité
(mailles de quelques Km)
Image 3D haute résolution de la distribution de la
vapeur d’eau (tomographie) sur des zones d’étude limitées
Campagne d’étude météorologique
Etude des pluies torrentielles, …
Radio-occultation
Utilisation de récepteurs GPS embarqués sur des satellites
Mesure de la répartition spatiale de la
température et de l’humidité relative
dans la haute atmosphère
Exemples GNSS - 2016

## Slide 31
Mesures des
mouvements tectoniques
par GPS en Iran
F. Masson1, F. Nilforoushan2, P. Vernant4, M. Abbasi4, E. Doerflinger, M. Ashtiani4, R. Bayer1, D. Hatzfeld3, F. Tavakoli2, J. Chery2
1 - CNRS - Laboratoire de Géophysique, Tectonique et Sédimentologie, Montpellier, France.
2 - National Cartographic Center, Tehran, Iran.
3 - CNRS - Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonique, Grenoble, France.
4 - International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran.

## Slide 32: Vitesses globales des stations GPS de l’IGS (International GPS Service for Geodynamics)

## Slide 33: Absence de données GPS en Iran

## Slide 34: Les différents réseaux GPS en Iran
Exemples GNSS - 2016

## Slide 35: Test du matériel GPS … sur le terrain

## Slide 36: Installation des équipements GPS sur pilier

## Slide 37: Installation des équipements GPS sur pilier

## Slide 38: Installation des équipements GPS sur repère au sol

## Slide 39: … sur le terrain …

## Slide 40: Résultats des mesures GPS en IRAN de 1999 et 2001

## Slide 41: Vitesses GPS et référentiel
ITRF 2000
Eurasie
Arabie
Exemples GNSS - 2016

## Slide 42
Mesures des
mouvements tectoniques
par GPS Permanents

## Slide 43: GPS permanent : Séries temporelles
Dinh Trong Tran
2013

## Slide 44: GPS permanent : Séries temporelles

## Slide 45: GPS permanent : Séries temporelles

## Slide 46: GPS permanent : Séries temporelles

## Slide 47
Champ de vitesses horizontal résiduel du réseau RENAG
(ITRF 2016 - Après retrait du pôle d’Euler)
Dinh Trong Tran
2013

## Slide 48
Champ de la vitesses vertical du réseau RENAG dans l’ITRF2016
Dinh Trong
Tran
2013
Exemples GNSS - 2016