## Slide 1
Université Montpellier 2
Master Dynamique terrestre et Risques naturels
2015 / 2016 – 1er semestre M1
Module de Géodésie
Apport de la
géodésie spatiale
à l’étude des
changements du niveau marin
Erik Doerflinger et Stéphane Mazzotti

## Slide 2
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin Relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
L’interférométrie radar (INSAR)
Exemple

## Slide 3
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin Relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple
Mesures ponctuelles de positions
(Signal Aller simple)
Mesures régional des variations
de surface (Signal Aller retour)
Mesures régional du champ de gravité

## Slide 4
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin Relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 5
Objectifs
Etude des changements (hausse) du niveau des mers
Enjeux scientifiques:
Comprendre les processus physiques
(océanographique, climatologique, géologique)
contrôlant les variations des
niveaux marins à l’échelle
globale, régionale, locale
Enjeux sociaux et économiques
Objectifs

## Slide 6
Evènements extrêmes (tempêtes, ouragans, …) aggravés par un niveau moyen marin plus élevé
Inondations des zones côtières
Enjeux sociaux et économiques
(e.g., Ouragan Katrina
& Nouvelle Orléans, 2005)

## Slide 7
Evènements extrêmes (tempêtes, ouragans, …) aggravés par un niveau moyen marin plus élevé
Inondations des zones côtières
Erosion et destruction des aménagements côtiers
Enjeux sociaux et économiques
(e.g., UC Berkeley, El Niño, 1983)

## Slide 8
Impacts long-terme d’une montée du niveau marin
aggravés par un niveau moyen marin plus élevé
Enjeux sociaux et économiques

## Slide 9
Impacts long-terme d’une montée du niveau marin
Enjeux sociaux et économiques
Réduction des zones habitables
Aménagement/déplacement des villes
Migration de populations
Projection:
+ 2.8 m
sur 30 ans

## Slide 10
Impacts long-terme d’une montée du niveau marin
Enjeux sociaux et économiques
Réduction des zones habitables
Aménagement/déplacement des villes
Migration de populations
Réduction de la production agricole
Pertes de surface des zones de delta
Intrusion d’eau salée
(e.g., delta du Nil, +1 m = -4500 km2)

## Slide 11
Impacts long-terme d’une montée du niveau marin
Enjeux sociaux et économiques
Réduction des zones habitables
Aménagement/déplacement des villes
Migration de populations
Réduction de la production agricole
Pertes de surface des zones de delta
Intrusion d’eau salée
Objectif sociétal: Projections et mitigations des impacts
Objectif scientifique: Compréhension physique des processus pour informer les projections
Notes: La mitigation (atténuation en français) est utilisée dans le domaine du risque ou des études pour désigner des systèmes, des moyens et des mesures d'atténuation d'effets, par exemple en matière de risques majeurs naturels ou dans le cas d'impacts négatifs pour l'environnement induits par un aménagement.

## Slide 12
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin Relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 13
Niveau Marin Eustatique (NME) :
Niveau global moyen
Définitions
Enjeux sociaux et économiques
GLOBAL

## Slide 14
Niveau Marin Eustatique (NME) :
Niveau global moyen
Niveau Marin Relatif (NMR) :
Niveau local par rapport
à la côte
Associé aux mouvements
géologiques
Définitions
Enjeux sociaux et économiques
LOCAL
GLOBAL
NMR : Enjeux et impacts
sociaux / économiques

## Slide 15
Niveaux Marins Eustatique
Variations long terme (400000 ans) du Niveau Marin Eustatique
Cycles naturels sur 10 – 100 ka 10 – 100 m

## Slide 16
Niveaux Marins Eustatique
Variations Holocènes (10000 ans)
du Niveau Marin Eustatique
Moyenne des NMR sur les côtes « stables »
+120 m entre 20 et 8 ka
~ stable depuis 6 ka

## Slide 17
40 35 30 25 20 15 10 5 0
Temps (Millier d’année / aujourd’hui)
Variations Holocènes (10000 ans)
du Niveau Marin Eustatique
Moyenne des NMR sur les côtes « stables »
+120 m entre 20 et 8 ka
~ stable depuis 6 ka
Fonte des calottes
glaciaires du
dernier
maximum
Niveaux Marins Eustatique

## Slide 18
Variations Holocènes (10000 ans)
du Niveau Marin Eustatique
Moyenne des NMR sur les côtes « stables »
+120 m entre 20 et 8 ka
~ stable depuis 6 ka
~ 5 m depuis ~ 5 ka ~ 1 mm/a
Niveaux Marins Eustatique

## Slide 19
Variations historiques (100 ans) du Niveau Marin Eustatique
Mesures locales par marégraphes Niveau marin relatif local
Qu.: causes?
Niveaux Marins Eustatique
24 h => Marées
1 an => Variations saisonnières
7 - 10 ans => Cycles océaniques

## Slide 20
Quels outils ?
Pour mesurer quels processus ?
A quelles périodes de temps ?
A quelles échelles spatiales ?
Rôle de la géodésie et des géosciences ?
NMR
NME
Niveaux Marins Eustatique

## Slide 21
Mesure et étude:
du niveau eustatique sur 1 jour – 100 ans
des mouvements verticaux sur 1 an – 100 ans
des bilans de masse (eau) sur 1 an – 10 ans
Rôle de la géodésie spatiale et des géosciences ?
Changements de niveaux marins
NMR
NME
InSAR
Altimétrie
GNSS
Marégraphe
GRACE
VLBI
SLR
LLR
DORIS

## Slide 22
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin Relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 23
Différents types:
Réglet
Flotteur
Acoustique / radar
Pression
Marégraphes Mesures locales (variations historiques)
Marégraphe
NMR
NME
Marégraphe

## Slide 24
Traitement du signal pour extraire la tendance long-terme :
Analyse fréquence
Analyse composante principale (PCA)
Filtrage régional
Marégraphes Mesures locales (variations historiques)
Marégraphe
Précision
≤ 0.5 mm/a

## Slide 25
Marégraphes Mesures locales (variations historiques)
Marégraphe
SEATTLE
NEAH BAY
SEATTLE
200 km
Très fortes variations des vitesses de changement du niveau marin relatif entre sites
Mouvements verticaux de la côte
à mesurer
NEAH BAY

## Slide 26
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 27
GNSS Mesures locales des mouvements
verticaux de la côte
GNSS
Précision
≤ 0.5 mm/a
NME = NMR – Mouvement verticaux de la côte

## Slide 28
GNSS + Marégraphe
Wöppelmann
et al.,
2007, 2009
Niveau Marin Eustatique : Variations historiques
Combinaison marégraphes / GPS à l’échelle globale
Réseau global de 160 marégraphes et GPS co-localisés
Regroupement par zones régionales et corrections des mouvements verticaux

## Slide 29
GNSS + Marégraphe
Niveau Marin Eustatique : Variations historiques
Combinaison marégraphes / GPS à l’échelle globale
1.6 +/- 0.2 mm/yr
Niveau marin eustatique + 1.6 ± 0.2 mm/a depuis ~ 1920
plus lent avant ~ 1900

## Slide 30
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 31
Techniques laser Mesures locales des mouvement
verticaux de la côte
Techniques laser

## Slide 32
Techniques laser
Mesures locales des mouvement verticaux de la côte
Techniques laser
LLR : Lunar Laser Ranging
SLR : Satellite Laser Ranging

## Slide 33
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 34
Very Long Baseline Interferometry
Mesures locales des mouvement verticaux de la côte
VLBI
Principe : Un quasar lointain émet un signal électromagnétique d'une longueur d'onde centimétrique qui est reçu sur Terre par deux antennes astronomiques. Ces ondes sont des signaux aléatoires. Un même signal ne sera pas reçu au même moment par l'antenne A et par l'antenne B compte tenu de la différence de distance à parcourir. Cette distance est égale au décalage du temps de réception du signal par les deux antennes multiplié par la vitesse de la lumière.

## Slide 35
Very Long Baseline Interferometry
Mesures locales des mouvement verticaux de la côte
VLBI

## Slide 36
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 37
DORIS Mesures locales des mouvement verticaux de la côte
DORIS
DORIS (Doppler Orbitography and Radiolocation Integrated by Satellite) est un système de radionavigation satellitaire pour la détermination précise d’orbites (2 cm en temps réel), la navigation de satellites, et l’étude de la terre solide (géoïde, positionnement, tectonique, mouvement du pôle, …)
Le système DORIS fonctionne sur le principe de l'effet Doppler. Le récepteur est embarqué sur un satellite et les émetteurs sont des balises au sol
Effet Doppler
L’effet Doppler apparaît lorsque un émetteur et un récepteur sont en mouvement l'un part rapport à l'autre.
Dans ce cas, la fréquence du signal reçue n'est pas égale à celle du signal émis.
Elle est supérieure si les deux objets se rapprochent l'un de l'autre et inférieure dans le cas contraire.

## Slide 38
DORIS Mesures locales des mouvement verticaux de la côte
DORIS
DORIS (Doppler Orbitography and Radiolocation Integrated by Satellite) est un système de radionavigation satellitaire pour la détermination précise d’orbites (2 cm en temps réel), la navigation de satellites, et l’étude de la terre solide (géoïde, positionnement, tectonique, mouvement du pôle, …)
Un réseau d’environ 50 stations émettrices terrestres émettent vers les récepteurs DORIS embarqués à bord de satellites (série SPOT, TOPEX/Poseidon, Jason, ENVISAT...).
Les informations sont ensuite retransmises vers un centre de traitement au sol.

## Slide 39
DORIS Mesures locales des mouvement verticaux de la côte
DORIS
DORIS (Doppler Orbitography and Radiolocation Integrated by Satellite) est un système de radionavigation satellitaire pour la détermination précise d’orbites (2 cm en temps réel), la navigation de satellites, et l’étude de la terre solide (géoïde, positionnement, tectonique, mouvement du pôle, …)

## Slide 40
Co-Location de differentes
techniques géodésiques
Permet de comparer et/ou d’éliminer
certaines erreurs ou biais liés
à la technique de mesure
Co-localisation
NMR
NME
GNSS
Marégraphe
VLBI
SLR
LLR
DORIS

## Slide 41
Co-Location de differentes
techniques géodésiques
Permet de comparer et/ou d’éliminer
certaines erreurs ou biais liés
à la technique de mesure
Co-localisation
Onsala
Space
Observatory
(OSO)
Marégraphe
GNSS
VLBI
DORIS
LLR SLR

## Slide 42
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 43
Variations récentes du niveau marin eustatique
Altimétrie et océanographie
Mesure satellitaire du niveau marin ponctuel relatif à un niveau théorique
Altimétrie satellitaire
Question : Le taux +1.6 ± 0.2 mm/a est-il
stable temporellement et spatialement ?

## Slide 44
Variations récentes du niveau marin eustatique
Altimétrie satellitaire
Calcule ponctuel de la surface océanique par rapport à la surface de référence (c)
Mesure précise de l’altitude du satellite par orbitographie (B)
Mesure la distance précise entre le satellite et la surface de la mer (A)
(A)
(B)
(c)

## Slide 45
Topex-Poséidon et Jason 1, 2 et 3
Altimétrie satellitaire

## Slide 46
Topex-Poséidon et Jason 1, 2 et 3
Altimétrie satellitaire
Instruments embarqués
Altimètre-radar
Système Doris
Système GPS
Réflecteur laser LRA
Radiomètre micro-ondes
T2L2 (Transfert de temps par lien laser)
Carmen-2 (dosimètre de radiation)
LPT (Light Particle Telescope)
Topex-Poséidon : lancé en 1992 - Abandonné en 2002
Jason 1 : lancé en 2001 - Abandonné en 2009
Jason 2 : lancé en 2008 – Opérationnel
Jason 3 : lancé en 2016 – En cours de validation
Recherche océanographique et l’océanographie opérationnelle
Niveau marin, climatologie, météorologie, bulletins météorologiques pour les flottes de pêche, prévoir les grand événements climatiques anormaux, etc…
Précision : 2 cm
Jason 2
Video : Jason 3 – L’Odyssée des océans

## Slide 47
Altimétrie
Altimétrie satellitaire
Mesure :
Hauteur du niveau marin global
Couverture complète sur un cycle : 9.9 jours
Répétabilité
± 1 km (au sol)

## Slide 48
Variations récentes du NME
Altimétrie satellitaire
Forte variabilité spatiale
-5 mm/a à +10 mm/a
Forte variabilité temporelle 1992-2014 : +3.2 ± 0.4 mm/a XX siècle : +1.6 mm/a

## Slide 49
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 50
InSAR
(Interferometry of
Synthetic
Aperture
Radar
Interférométrie Radar satellitaire)
ESA
ERS1 (1991 – 2000)
ERS2 (1995 – 2011)
EnviSat (2003 – 2010)
Canada
Radarsat1 (1995 – 2010)
Radarsat2 (2007 – 2012)
Japon
ALOS (2006 – 2011
Allemagne
TerraSAR-X (2007)
Tamdem-X (2010)
InSAR

## Slide 51
InSAR
Mesure de changement de phase
Changements de position (phase)
de réflecteurs au sol (Suivi de pixels)

## Slide 52
InSAR
Interaction rayonnement - cible :
La surface peut absorber, transmettre ou réfléchir l’énergie incidente

## Slide 53
InSAR
Correction InSAR :
Topographie (MNT)
Orbitographie
Troposphère
Bruit de mesure

## Slide 54
InSAR
Bam – Iran
26 déc. 2003
Mw = 6,6
Application classique : cosismique

## Slide 55
InSAR
Suivi des volcans

## Slide 56
InSAR
Subsidence à Las Vegas

## Slide 57
InSAR
Nouvelle Orléans : Zones à forte
subsidence à l’Est et à l’Ouest de la vieille ville

## Slide 58
InSAR
Exemple local :
Côte du
Languedoc
Delta du Rhône – Agde
Résultats
InSAR
préliminaires
Implications
pour la
Dynamique
cotière

## Slide 59
InSAR
Exemple local :
Côte du
Languedoc
Delta du Rhône – Agde
Résultats
InSAR
préliminaires
Implications
pour la
Dynamique
cotière

## Slide 60
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 61
GRACE (Gravity Recovery & Climate Experiment)
Cartographie globale des variations du champ de gravité terrestre.
GRACE
Mesurer les variations spatio-temporelles du géoïde
(échelles de temps allant du mois à la décennie)
Contributions des grands réservoirs
(atmosphère, océans, stock total d'eau continental)
Variations du stock d'eaux continentales
et de la couverture neigeuse/glace
Couples de satellites (tom et jerry) Lancé en 2005 (fin de vie)
Orbite polaire ~500 km
2 satellites à 220 km
Mesure de distance « crosslink » (± 10 µm)
Navigation par GPS + accéléromètres (± 4 mm)

## Slide 62
GRACE (Gravity Recovery & Climate Experiment)
Cartographie globale des variations de masse des glaciers
GRACE

## Slide 63
Changements de niveaux marins
Niveau marin eustatique
Bilan en eau / réservoirs vu par GRACE
Rôle des réservoirs terrestres, e.g.: Amazone
∂g
ewh (m)

## Slide 64
Plan
Objectif : Pourquoi et comment étudier les changements du niveau
marin ?
Définition : Niveau Marin Eustatique, Niveau Marin relatif
La marégraphie
Outils de la géodésie spatial
Les GNSS
Les techniques Laser (SLR, LLR)
L’interférométrie à très longue base (VLBI)
Les satellites observés par les techniques Doppler (DORIS)
L’altimétrie des océans, des calottes polaires
L’interférométrie radar (INSAR)
Gravimétrie satellitaire (GRACE)
Exemple

## Slide 65
Etude locale: Delta de la Fraser
Exemple : Delta de la Fraser
Delta de la rivière Fraser, Vancouver, ouest Canada
Delta récent entre
0 et 15 m altitude (rel. niveau moyen)

## Slide 66
Etude locale: Delta de la Fraser
Exemple : Delta de la Fraser
Delta de la rivière Fraser, Vancouver, ouest Canada
Delta récent entre
0 et 15 m altitude (rel. niveau moyen)

## Slide 67
Etude locale: Delta de la Fraser
Exemple : Delta de la Fraser
InSAR (1992-1999)
Nivellement (1958-1977)
GPS (2002-2008)
Marégraphes (1950-2008)

## Slide 68
Etude locale: Delta de la Fraser
Exemple : Delta de la Fraser
Delta récent entre
0 et 15 m altitude
= Dépôts holocènes
(sables, limons)
≠ Zones hautes du socle ou dépôts pré-glaciaires

## Slide 69
Etude locale: Delta de la Fraser
Exemple : Delta de la Fraser
Subsidence
1 – 2 mm/a
des dépôts holocènes
Subsidence
≥ 5 mm/a
dans zones spécifiques

## Slide 70
Etude locale: Delta de la Fraser
Exemple : Delta de la Fraser
e.g., subsidence ~10 mm/a
du terminal portuaire

## Slide 71
Etude locale: Delta de la Fraser
Exemple : Delta de la Fraser
Subsidence =
Compaction des sédiments holocènes avec une constante de temps de ~ 10 a
Réponse non-linéaire
à la charge

## Slide 72
Changements de niveaux marins
Etude locale: Delta de la Fraser
Delta de la rivière Fraser
Modèle de subsidence
+
Scénarios niveau marin régional
=
Projections de NM relatif +115 – 200 cm sur 50 ans